TQLM系列平面回转筛

应用范围：

TQLM系列平面回转筛，主要是利用平面回转运动，配备相应规格的筛面，分离出原粮中的杂质，以达到清理原粮的目的，可用于粮食加工厂的清理工艺，酒厂谷物破碎车间按粒度大小清除原粮中的杂质，同时可除去部分轻杂，可用于小麦、玉米、菜籽、大豆、大麦、稻谷、花生等清理。

设计用材：

- 采用优质钢材焊接而成

- 传动电机为西门子或皖南电机

- 筛网钢板采用锰板冲孔而成，耐摩擦，使用寿命长。

- 传动机构采用进口NSK轴承。

外观处理：

- 所有机架经过酸洗、磷化、防锈处理。

- 喷涂防锈底漆，面漆采用名牌高档防褪色烤漆处理。

- 表面光泽度好，牢固不易褪色、掉漆、防划伤能力强。

TQLM系列平面回转筛技术参数

| 型 号 | 产量 (t/h) | 配备动力 （kw） | 转速 (rpm) | 配用设备吸风量 (m³/h) | 质量 (kg) | 筛体回转半径 (mm) | 整机外形尺寸 (长×宽×高) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TQLM100a | 6~9 | 1.1 | 386 | 3200 | 630 | 6~7.5 | 2042×1448×1409 |
| TQLM125a | 7.5~10 | 1.1 | 386 | 4500 | 800 | 6~7.5 | 2042×1698×1409 |
| TQLM160a | 11~16 | 1.5 | 386 | 5600 | 925 | 6~7.5 | 2042×2146×1409 |
| TQLM200a | 15~20 | 2.2 | 386 | 7200 | 1100 | 6~7.5 | 2042×2546×1409 |