TQLX系列旋振筛

主要用途：

TQLX系列旋振筛主要用于制粉、饲料、碾米、化工、食品、榨油等行业的原料清理或分级。通过更换不同孔径的筛片，可清理小麦、玉米、稻谷、油料等多种颗粒状的物料。

性能特点：

本机结构简单、运行平稳、噪音小、能耗低、密闭性好、操作维修方便等特点，是理想的清理设备。如配备循环风选器，可以清除轻杂，且使机器处于负压状态工作，无粉尘外溢。

主要技术参数：

| 型号/参数 | 产量 （小麦） | 配备动力 | 吸风量 | 质量 | 筛面尺寸（宽×长） | 整机外形尺寸（长×宽×高） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T/h | kw | m³/min | kg | mm | mm |
| TQLX150×250 | 30/60 | 3 | 115 | 2300 | 1500×2500 | 3025×2221×2293 |
| TQLX150×300 | 35/70 | 3 | 125 | 2500 | 1500×3000 | 3525×2221×2293 |
| TQLX150×250 | 40/75 | 4 | 135 | 2600 | 1800×2500 | 3025×2521×2293 |
| TQLX180×250 | 45/80 | 4 | 150 | 2800 | 1800×3000 | 3525×2521×2293 |
| TQLX180×300 | 50/90 | 4 | 160 | 2800 | 2000×2500 | 3025×2721×2293 |
| TQLX200×300 | 55/100 | 4 | 170 | 3200 | 2000×3000 | 3525×2737×2293 |
| TQLX200×360 | 60/120 | 5.5 | 180 | 3700 | 2000×3600 | 4125×2737×2293 |

注：（1）表内机型设备的回转振动频率为350转/分。

（2）产量栏27/90含义：清理小麦时最大产量为27t/h，初清小麦时最大产量为90t/h。

（3）清理时，上层筛片配备Φ6、Φ7、Φ8、Φ9筛孔，

初清时，上层筛片配备Φ10、Φ12、Φ13、Φ14、Φ16筛孔。

（4）清理其他物料时应根据物料的容重（或比重）、悬浮速度、表面形状、物料大小，选用适当的处理能力及筛孔尺寸。