TQSF系列比重分级去石机

应用范围：

TQSF系列去石机主要用于对小麦、稻谷、花生、玉米、大豆等进行分级、去石，也可用于种子精选。该机具有分级去砂石、泥块性能好，能耗低，无粉尘外扬，噪音小，操作及维修方便等特点。使用该机最好配备独立风网。

设计用材：

- 四角采用进口“奥地利”橡胶弹簧支撑，结构稳定合理。

- 振动电机采用著名品牌“宝飞电机”。

- 采用不锈钢去石筛面和锰板去杂物筛面。

- 下筛面采用铝板冲孔加固网，使筛面更加平整，去石效果更佳。

外观处理：

- 所有机架经过酸洗、磷化、防锈处理。

- 喷涂防锈底漆，面漆采用名牌高档防褪色烤漆处理。

- 表面光泽度好，牢固不易褪色、掉漆、防划伤能力强。

TQSF系列比重分级去石机技术参数

| 型号 | TQSF100a | TQSF125a | TQSF150a | TQSF180a | TQSF200a | TQSF250a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛宽(cm) | 100 | 125 | 150 | 180 | 100×2 | 125×2 |
| 质量 (kg) | 630 | 690 | 750 | 900 | 1120 | 1250 |
| 风压 (Pa) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 振频 S-1 | 15.65-1 |
| 产量 (t/h) | 小麦 稻谷 玉米 | 13~15 9~11 8~10 | 15~18 11~13 10~12 | 17~22 13~15 12~14 | 22~28 16~18 15~17 | 25~30 18~22 16~20 | 30~36 22~26 20~24 |
| 外形尺寸（长×宽×高）mm | 1660×1426×2156 | 1660×1676×2156 | 1660×1926×2156 | 1660×2226×2156 | 1660×2620×2156 | 1660×3120×2156 |
| 动力 (kw) | 2×0.55 | 2×0.55 | 2×0.55 | 2×0.55 | 2×0.75 | 2×0.75 |
| 吸风量 (m³/h) | 8100 | 12000 | 16000 | 20000 | 8100×2 | 12000×2 |
| 振幅 (mm) | 3~5 |
| 筛面倾角(°) | 5~9 |